| Medida 4: | Cambio de caldera de gasóleo a gas natural. |
| --- | --- |
| Objetivo |
| Reducir el consumo energético sustituyendo el combustible y mejorando la tecnología de la caldera. |
| Descripción de la medida |
| Se propone sustituir la caldera de gasóleo, con un rendimiento del 85%, por una caldera de gas natural a condensación, con un rendimiento del 97%. A nivel energético el gas natural presenta la ventaja de su menor coste frente al gasóleo y además el rendimiento energético de las calderas a gas es superior al de las de gasóleo, lo que hace que la disminución con esta sustitución sea considerable. A nivel ambiental, el gas natural es un combustible más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Al no tener azufre en su composición, se eliminan las emisiones de SO2. Además representa una disminución de emisiones de CO2 respecto al gasóleo. |
| Metodología de cálculo |
| La demanda térmica la hemos calculado a través de las facturas de gasoleo anuales. Demanda anual de gasoleo= 95.394KWh/año. Gasto anual gasoleo: 5.284,83 € Teniendo en cuenta que el rendimiento de la caldera es del 85% la demanda real de energía térmica es: 95.394KWh/año x0,85= 81.085 KWh/año Teniendo en cuenta que el rendimiento de la caldera de gas natural propuesta tiene un rendimiento del 97%, la demanda de gas natural necesaria para lograr este abastecimiento sería: 81.085 KWh/año / 0,97= 83.592,68 KWh/año Gasto anual gas natural: 3.576,09 €/año Ahorro energético anual: 95.394 Kwh/año-83.592,68 Kwh/año= 11.801,32 Kwh/año Ahorro económico anual: 5.284,83 € - 3.576,09 €/año= 1.708,73 € Ahorro emisiones atmosféricas: (95.394 KWh/año x 0,305 Kg CO2/KWh) – (83.592,68 x0,237 Kg CO2/KWh) = 9.283,70 Kg CO2/año. |

| Ahorro energético anual | Ahorro económico anual | Ahorro de emisiones |
| --- | --- | --- |
| 11.801 KWh/año | € 1.709 €/año | 9.284 kgCO2/año |
| Estimación coste implantación: |  |  | Pay- back simple: |
| 34.000 € |  |  | 19,9 años. |
| Reducciones en el periodo 2013-2017 |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ahorro energético anual (KWh) | -- | 2.530 | 11.801 | 11.801 | 11.801 |
| Ahorro económico anual (€) | -- | 440,07 | 1.865,89 | 1.921,86 | 1.979,52 |
| Emisiones evitadas (kg CO2eq) | -- | 2.321 | 9.284 | 9.284 | 9.284 |